## Slide 1
智
能
侦
察
赛道：CAIR工程竞技赛道
团队成员：程浩伦、程杨、潘燕、刘语茜
赛项：智能侦察赛项
2025 睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2025）

## Slide 2
项目背景
习总书记强调：强国必须强军，军强才能国安！
当今世界局部冲突不断，新式武器投入实战，现代
战争逐渐智能化
政府报告“人工智能+”发展新趋势
推进中国式现代化
军事武器装备现代化
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 3
赛题理解
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析
任务A：定位与导航
硬件、软件环境
雷达和建图
自主导航
实物地图: 按规则搭建实物地图
系统安装: 安装和配置虚拟机
模型参数: 调试各机器人参数
雷达配置: 确定雷达频率和记录
Rviz 订阅: 话题订阅与功能添加
建图优化: 减少地图外围像素点
代价地图: 确定合适的代价参数
避障算法: ACML定位和DWA算法
导航优化: 优化导航效果和时间

## Slide 4
赛题理解
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析
任务B：视觉识别
识别环境配置
训练集标注
模型训练
conda搭建：conda虚拟环境搭建
依赖库安装：安装并适配依赖库
图片标注: 精灵助手标注图片
转换格式: VOC转化为yolo格式
多次训练: 分多组多次进行训练
模型验证: 验证模型提高准确率

## Slide 5
赛题理解
任务C：焊接调试与报告撰写
深入剖析国赛 “智能侦察” 项目规则，精准把握任务关键点和技术难点
明确报告需全面展示团队对赛题的理解与实现思路
明确报告需全面展示团队对赛题的理解与实现思路
焊点不能出现堆锡现象，不能出现焊接毛刺
电路板通电后，无异常发热等现象
在对应的测试点可以检测到对应的信号输出
焊接调试
报告撰写
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 6
关键问题
问题一
复杂动态环境下的自主
导航与精准定位
问题三
多任务协同调度与
系统实时性
问题二
实现精准兵人识别
问题四
技术文档和PPT
关键问题
自主定位导航
导航
精准兵人识别
识别
多任务协同配合
协调
技术报告PPT
文档
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 7
解决思路
智能侦察
依托ROS系统架构
自主导航与定位
机器人控制与优化
环境感知与识别
需突破城市建筑群遮挡、动态障碍物干扰等问题，实现厘米级定位与全局路径规划
针对战场多要素，需融合多传感器数据，构建实时环境语义地图，支撑威胁规避与目标判别。
基于麦克纳姆轮系运动模型，需平衡速度（最高0.6m/s）与精度（直角越障 15mm）
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 8
研究路线
智能侦察
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 9
地图优化
优化扫描策略，避免重复扫描，提升雷达扫描的速度与精度
导航细化
细化和增设目标点位，修正机器人的导航轨迹
避障改进
改进代价地图参数和环境配置，更改膨胀半径，贴合实际避障效果
地图模型：
模型粗糙且地图边缘存在突出的像素点
导航稳定性：
拐角处存在丢失导航目标点位的情况
避障可靠性：
障碍物尺寸和避障距离容易误判
解决方案
关键技术一：自主导航
创新性解决方案
遇到的问题
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 10
环境适配
升级yolo库版本为8.3.x，改变源码中nn.py内的参数使其适配pytorch2.7.x版本
模型优化
优化模型结构，由原本使用的yolov8m.pt改变为更轻量高效的yolov8s.pt，调整训练轮数并多次训练模型，提高准确度
数据保存
测试结果及时备份并分类，分析结果误差
环境配置：
依赖库安装失败，yolo8.0.x与pytorch2.7.x版本不兼容
模型推理：
推理速度较慢，准确度较低
数据管理：
测试结果集丢失
解决方案
关键技术二：视觉识别
创新性解决方案
遇到的问题
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 11
测试分析
多次测试结果数据
视觉识别及定点导航
场地扫描
地图生成
地图保存
SLAM建图
确定目标点
获取坐标信息
保存坐标集
目标点定位
路线规划
实时定位与控制
障碍物避让与恢复
自主导航
数据集准备与标注
模型训练与优化
最终实现准确率
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 12
创新点一
创新点
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析
创新点二
创新点三
创新点四
使用文件导入数据：方便统一管理目标点位，引入了‘!’作为停止标志，‘#’作为跳过点位的标志。
可视化管理点位：操作人员能够将所有导航目标坐标点位直接写入导航文件。极大地简化了信息录入流程，为后续随时提取和保存所有的导航目标坐标点位提供了极大的便利。
使用特定按键中断导航：设置按键“q” 作为终止导航的快捷键。在初步规划导航路线时，一旦发现问题或需要修正目标坐标点位，操作人员可以按下此键，及时停止导航。
轻量化目标识别架构：基于YOLOv8的模型剪枝与量化压缩方法，结合自定义战场数据集训练，在保证平均精度mAP50:99.5%的同时，推理延迟降低了0.3ms，满足实时性需求。

## Slide 13
应用前景
准确地识别敌我双方人员以及关键战略目标，为指挥官提供实时、精准的战场态势信息，助力制定科学合理的作战计划。
军事领域
机器人可以迅速进入灾区，利用其强大的环境感知和自主导航能力，指引救援人员精准定位被困人员位置，规划安全高效的救援路径
应急救援
工业场所通常设备众多、存在高温等危险环境，人工巡检面临较大风险和挑战。机器人可以按照预设的巡检路线，对设备进行定期、全面的检查。
工业场景
前景广阔
还可应用到智能家居、仓储物流、地质勘探、教学研究、地质检探
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析

## Slide 14
团队成员
程浩伦
负责项目统筹、识别技术
擅长YOLOv8技术
担任学生会部长
曾获中国机器人及人工智能大赛江苏省三等奖
潘燕
负责导航技术
擅长ROS机器人开发
熟悉Python等编程语言
曾获中国机器人及人工智能大赛江苏省三等奖
刘语茜
负责撰写报告、制作PPT
程杨
负责导航技术
擅长ROS机器人开发
熟悉Python等编程语言
精通单片机、焊接技术
担任国家级大创项目负责人
项目概述
设计方案
团队成员
结论总结
测试分析
擅长word报告撰写
曾获江苏省计算机设计大赛三等奖
曾获中国机器人及人工智能大赛江苏省三等奖

## Slide 15
`
感 谢 观 看
2025 睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2025）
南京晓庄学院 程智杨新队